ANEXO II

Requisição nº 42/2023

(Papel timbrado da empresa)

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

Objeto: SERÁ UTILIZADO NA GERENCIA NO CONIRPI PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS.; Forma de Entrega: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 799 - CENTRO - INDAIATUBA-SP

| It | Código | Descritivo | Un. | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0001 | COMPUTADOR SSF O equipamento cotado deve ser novo, nao submetido a uso anterior, nem recondicionamento e devem pertencer comprovadamente a linha corporativa do fabricante; O modelo ofertado devera estar em linha de producao, sem previsao de encerramento, ate a data de entrega da proposta. PROCESSADOR O processador devera ser da penultima ou ultima geracao disponivel utilizada pelo fabricante do processador, com performance, minima, de 22.000 (vinte e dois mil) pontos. o desempenho sera comprovado por intermedio de resultados de benchmark, disponiveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Devera possuir, no minimo, 8 (oito) nucleos e 16 (dezesseis) threads de processamento com frequencia de operacao interna basica de, no minimo, 2.1 ghz; Memoria cache total de, no minimo, 19mb; Devera possuir tecnologia de fabricacao de 14 nm (quatorze nanometros) ou inferior; Tdp (termal design power) maximo de 180w; E obrigatorio declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado; MEMORIA RAM Devera possuir, no minimo, 16 gb (dezesseis gigabytes) de memoria ram ddr4 3200 mhz insta-lados; Devera possuir ao menos 4 (quatro) slots e ser expansivel a, no minimo, 128 gb de memoria ddr4 3200mhz; BIOS Bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre a bios, ou em regime de oem, comprovados atraves de documento oficial do fabricante. o fabricante do equipamento, devera ser totalmente responsavel pela bios fornecida juntamente com a placa-mae e pela atualizacao desta bios, devendo promover as alteracoes que se facam necessarias e corrigir problemas ou danos causados ao equipamento em razao dessa bios ou de procedimentos de atualizacao desta bios (que poderao ser acompanhados pela empresa caso haja necessidade), durante o periodo de garantia do equipamento; BIOS em portugues ou ingles, desenvolvido em conformidade com a especificacao uefi 2.5 ou superior (http://www.uefi.org) e capturaveis pela aplicacao de inventario sccm (system center configuration manager). o fabricante devera comprovar a compatibilidade com o padrao uefi atraves do site http:// www.uefi.org/members, na categoria membros.; O bios devera ser do tipo memoria flash; Possuir um campo com o numero de serie do equipamento e um campo editavel que permita inserir uma identificacao customizada, como numero de patrimonio ou de servico, e que pos-sam ser consultadas por software de gerenciamento; Estar em conformidade com a normativa nist 800-147 baseado nos padroes de mercado de maneira a usar metodos de criptografia robusta para verificar a integridade do bios antes de passar o controle de execucao a mesma; Software embarcado no bios com funcoes de Diagnostico de problemas, e gerenciamento com as seguintes caracteristicas: permitir o teste do equipamento, com independencia do sistema operacional instalado, o software de diagnostico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da uefi (unified /extensible firmware interface) ou do firmware do equipamento atraves do acionamento de tecla funcao (f1...f12); O software de diagnostico devera ser capaz de informar, atraves de tela grafica: o fabricante e modelo do equipamento, processador, memoria ram, firmware do equipamento, e capacidade do disco rigido; GERENCIAMENTO O equipamento (processador, placa-mae, placa de rede, etc.) devera dispor de gerenciamento remoto atraves das tecnologias, que implementem essa funcionalidade, sendo amd pro ou intel vpro; Devera estar aderente as especificacoes do dash 1.2 ou ws-man, definidas pelo dmtf (desktop management task force); Capacidade de permitir o acesso remoto ao computador, formatacao de disco, mesmo com este desligado ou com o sistema operacional travado ou inacessivel, sendo possivel o gerenciamento pela rede cabeadA; A placa-mae devera possuir memoria nao volatil, para gravacao de informacoes de inventario de hardware (placa mae, processador, memoria e disco), que sejam acessiveis remotamente pela rede independente do estado do sistema operacional; As configuracoes das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mae deverao ser feitas sem a necessidade de intervencao presencial a maquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; O equipamento deve permitir o gerenciamento remoto via hardware independente do sistema operacional, como acesso a bios, visualizacao remota do post da maquina e inicializacao do equipamento a partir de midia externa e imagem (iso ou img) a partir da console do administrador localizada em compartilhamento na rede; PLACA MAE A placa mae deve ser fabricada pelo proprio fabricante do microcomputador ou projetadas especificamente para o equipamento com direitos copyright, nao sendo aceito placas de livre comercializacao no mercado, nem em regime de oem; Devera possuir, no minimo, chipset q670 ou amd pro 565 ou superior; Sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete, sem adapta-coes; Possuir pelo menos 01(um) slot de expansao padrao m.2 e 02 (dois) slots pcie, sendo no mini-mo 01 (um) slot pcie x16 e 01(um) slots pcie x1; Possuir modulo tpm (trusted platform module) versao 2.0 ou superior instalado de fabrica integrado a placa-mae destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais e chaves criptograficas em conformidade com as especificacoes do trusted computing group. ARMAZENAMENTO Unidade do tipo ssd com capacidade de no minimo 512gb nvme m.2. CONTROLADORA DE REDE Devera possuir, no minimo, 01 (uma) interface de rede compativel com ethernet, sendo do tipo ''onboard'' ou atraves de placa adaptadora. possuir velocidades de comunicacao de 10/100/1000mbps (dez, cem, mil megabits por segundo); Devera possuir conector de rede do padrao rj-45. devera suportar recurso wol (wake on lan); 01 (uma) interface de rede wireless padrao 802.11 ax e bluetooth 5.1 integrado; CONTROLADORA DE VIDEO ONBOARD A interface controladora de video integrada a placa mae ou superior, com capacidade para controlar no minimo 03 (tres) monitores simultaneamente; Deve suportar no minimo opengl 4.4 e directx 12; CONTROLADORA DE VIDEO DEDICADA Controladora de video com no minimo 04 (quatro) gb de memoria dedicada gddr6, suporte a resolucao de pelo menos 4096 x 2160, compativel com directx 12. possuir pelo menos 02 (duas) saidas de video digital, 1 (uma) hdmi 2.0 e 1 (uma) displayport, para utilizacao de monitores externos. devera ser homologada pelo fabricante, comprovado atraves de catalogo do equipamento. CONTROLADORA DE AUDIO Interface de som integrada padrao high definition audio com conectores para microfone e fone de ouvido, sendo aceita solucao combinada; Possuir, no minimo, 01 alto-falante interno, com 1 watt rms de potencia, compativel com a controladora de som. GABINETE Gabinete com volume maximo de 9 (nove) litros e construido de material reforcado, do tipo ''small form factor''; Botao de liga/desliga na parte frontal do gabinete, com led de indicacao de que o equipamento esta energizado; Possuir um drive optico instalado internamente para reproducao e gravacao de cd/dvd, nao serao aceitas unidades externas; O gabinete devera possuir um slot especifico para conexao de tranca fisica de seguranca do tipo kensington ou similar. deve ser entregue junto com o equipamento, a trava de forma a impedir a abertura do equipamento; CONECTIVIDADE Possuir pelo menos 03 (tres) portas usb tipo-a e 01 (uma) usb 3.2 tipo-c frontais; E deve possuir no minimo 04 (quatro) portas usb na parte traseira, nao sendo aceito a utilizacao de adaptado-res; Do total de portas, pelo menos 04 (quatro) deverao ser no minimo usb 3.2; Leitor de cartoes de memoria integrado com suporte a cartoes sd (secure digital); Devera possuir no minimo 03 (tres) interfaces de video digitais integradas, sendo no padrao digital (hdmi ou displayport); Devera possuir uma porta do tipo serial integrada, nao sendo aceito dispositivos externos ou adaptadores; Nao serao aceitas portas usb inst | un | 1 |  |  |

Validade da proposta:

Prazo de entrega:

DECLARO,sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no descritivo do objeto/Anexo I – Termo de Referência.

DECLARO, que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro FRETE CIF e lucro.

DECLARO, estar ciente e concordar com o descritivo do objeto e condições previstas no Anexo I – Termo de Referência.

| DADOS DA CONTRATADA |
| --- |
| Razão Social: |  |
| Endereço: |  |
| Bairro: Complemento: |  |
| Cidade: |  | Estado: |  | CEP: |  |
| Telefone: |  | CNPJ: |  |
| Dados Bancários |  |  |  |

Local, ..... de ..................... de 2021

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

Nome/CPF/Cargo

###### ANEXO III

(Papel timbrado da empresa)

###### MODELO

DECLARAÇÃO AO SAAE - ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Eu (Nós) (nome completo), representante (s) legal(is) da empresa (razão social), interessada em participar da Dispensa de Licitação, realizada pelo Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí (CONIRPI), declaro(amos), sob as penas da lei, que a (razão social da licitante), com sede na (endereço completo da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxx, NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Local, ..... de ..................... de 2021

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME

R.G e CPF

CARGO